МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОГПОАУ «САВАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Киров» в г. Вятские Поляны _________________/А.В. Рукавишников/ «____» __________ 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ______________ Н.А. Хромцева «_____»__________2023 г |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник Малмыжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Киров» в г. Вятские Поляны __________________/ Е.Ю Бессергенев/ «____» ___________ 2023 г. |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

по специальности

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

2023 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 1001), базовый уровень и примерной программы профессионального модуля ПМ 02. «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления», ФГУ ИОЦ «Новый город».

Организация-разработчик: КОГПОАУ «Савальский политехникум»

Разработчик:    В.И. Толмачев, преподаватель

Рецензенты:

А.В. Рукавишников – Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Киров» в г. Вятские Поляны

Е.Ю. Бессергенев – начальник Малмыжского участка АО «Газпром газораспределение Киров» филиал в г. Вятские Поляны.

Рассмотрена и одобрена П(Ц)К

«Монтаж и эксплуатация газового оборудования»

Протокол № ____ от « ____» ____________ 2023 г.

Председатель П(Ц)К: _______________/А.А. Зайцева/

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| 1. | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ профессионального МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 4. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| 5. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 27 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ППССЗ 08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, базовая подготовка, входящей в состав укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270800 Строительство, в части освоения основного вида деятельности (ВД) «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления», соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и личностных результатов (ЛР):

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ.

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления.

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

ЛР19. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 20. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 21. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 24. Способствующий формированию положительного образа студента, проявляющего активную жизненную позицию, поддерживающего престиж своего учебного заведения

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения.

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в разработке монтажных чертежей и документации;

- изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением календарного графика производства строительно-монтажных работ;

- составления приемосдаточной документации;

- составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;

- организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда;

- выполнения строительно-монтажных работ на объектах;

- проведения технологического контроля строительно-монтажных работ;

- проведения испытаний;

- устранения дефектов;

- оформления результатов испытаний;

- обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы;

- обеспечения безопасных методов ведения работ;

уметь:

- выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и газопотребления;

- разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов;

- выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;

- определять объемы земляных работ;

- выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения строительно-монтажных работ;

- составлять календарные графики производства работ;

- разрабатывать проект производства работ, используя нормативно справочную литературу;

- организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования с применением ручного и механизированного инструмента, машин и механизмов;

- производить испытания;

- подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии;

- применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных работах

знать:

- технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из различных материалов;

- основы монтажного проектирования;

- способы доставки заготовок на объект;

- меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке;

- назначение, обоснование и состав проекта производства работ;

- технологию построения календарного графика производства строительно-монтажных работ;

- технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего оборудования, систем газораспределения, газопотребления;

- машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-монтажных работ;

- правила монтажа оборудования газонаполнительных станций, резервуарных и газобаллонных установок;

- правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии;

- виды производственного контроля и инструменты его проведения;

- правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования;

- порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию;

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –664 час, в том числе: 92 часа ЛЗ;

из них:

- экзамен: по МДК 02.01 -9 часов

- экзамен: по МДК 02.02 -9 часов

- экзамен по ПМ 02 – 12 часов

- учебной нагрузки обучающегося – 274 часа, включая:

•обязательной аудиторной учебной нагрузки – 260 часов;

•самостоятельной работы – 14 часов.

- учебной практики – 180 часов;

- производственной практики – 180 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления», в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. |
| ПК 2.2. | Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 2.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. |
| ПК 2.4. | Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 2.5. | Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ЛР19 | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ЛР 20 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 21 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |
| ЛР 24 | Способствующий формированию положительного образа студента, проявляющего активную жизненную позицию, поддерживающего престиж своего учебного заведения |

# 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Структура профессионального модуля ПМ 02

3.1.1. Для очной формы обучения

| Коды профессиональных, общих компетенций и личностных результатов | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки | Объем профессионального модуля, час | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| ПК 2.1. – 2.5 ОК 1-11 ЛР 19-21, 24 | Раздел 1. МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления | 203 | 194 | 64 | 60 |  |  | 8 |
|  | Раздел 2. МДК 02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации | 89 | 80 | 28 | - |  |  | 6 |
|  | Учебная практика по ПМ 02 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) по модулю | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 664 | 274 | 92 | 60 | 180 | 180 | 14 |

3.1.2. Для заочной формы обучения

| Коды профессиональных, общих компетенций и личностных результатов | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки | Объем профессионального модуля, час | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| ПК 2.1. – 2.5 ОК 1-11 ЛР 19-21, 24 | Раздел 1. МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления | 203 | 76 | 6 | 60 |  |  | 127 |
|  | Раздел 2. МДК 02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации | 89 | 18 | 10 | - |  |  | 71 |
|  | Учебная практика по ПМ 02 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) по модулю | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 664 | 94 | 16 | 60 | 180 | 180 | 198 |

3.2. Тематический план  и содержание профессиональномго модуля ПМ 02

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект. | Объем часов | Осваиваемые ОК, ПК и формируемые ЛР |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очное обучение | Заочное обучение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ 02. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. | 664 |  |
| Раздел 1. МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления | 194 |  |
| Тема 1.1. Монтаж внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования | Содержание учебного материала | 28 |  |
|  | 1. | Монтаж внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования •Монтажное проектирование систем внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования.• Производство замеров и составление эскизов и замерных схем для изготовления заготовок. Оформление заказов на заготовительные предприятия. •Приемка объекта под монтаж по акту и монтаж систем внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в жилых и общественных зданиях. •Технология монтажа внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования. Испытание внутренних газопроводов. Сдача внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в эксплуатацию. •Мероприятия по охране труда при монтаже внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования. | 10 | 2 | ОК 1 ОК 2 ЛР 19-21, 24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 8 |  |
|  | 2. | Монтаж индивидуальных баллонных и резервуарных установок •Монтажные схемы размещения групповых баллонных установок сжиженного газа. Монтаж баллонных и резервуарных установок и трубопроводов сжиженного газа. •Испытание и приемка установок в эксплуатацию. •Мероприятия по охране труда при монтаже установок работающих на сжиженном газе. | 6 |  | ОК 1 – ОК 5 ЛР 19-21, 24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 6 |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1 | Вычерчивание монтажных чертежей отдельных узлов внутренних газопроводов | 2 |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ЛР 19-21, 24 |
|  | 2 | Составление замерной схемы на внутренний газопровод | 2 | 1 |  |
|  | 3 | Вычерчивание схемы подводки газопровода к газоиспользующему оборудованию. | 2 |  |  |
|  | 4. | Вычерчивание эскизов монтажного положения газоиспользующего оборудования | 2 | 1 |  |
|  | 5. | Построение графиков производства работ, на монтаж внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования с помощью автоматизированного проектирования | 2 |  |  |
|  | 6. | Составление акта сдачи систем внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 10 |  |
| Тема 1.2.Технология строительства наружных газопроводов | Содержание учебного материала | 50 |  |
|  | 1. | Подготовительные и вспомогательные работы при строительстве наружных газопроводов •Разбивка трассы газопроводов на местности. Ограждение и оснащение строительной площадки согласно нормативным требованиям. •Защита подземных коммуникаций в местах пересечения с трассой газопроводов. •Завоз, разгрузка и разноска заготовок по местам монтажа. Технология сборки укрупненных узлов. | 6 | 1 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | 2. | Механизированное производство земляных работ при строительстве наружных газопроводов •Технологическая последовательность земляных работ при строительстве наружных газопроводов. Землеройно-транспортные машины и механизмы. Охрана труда и безопасность производства земляных работ. | 2 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | 3. | Производство сварочно-монтажных работ подземных газопроводов •Требования к установке грузоподъемных машин и механизмов. Сборка труб в плети и сварка поворотных стыков. Технология сворочно - монтажных работ газопроводов. •Организация сварочного производства. Технология сварки газопроводов из различных материалов. •Привязка типовых технологических карт на сварочно-монтажные работы к данному объекту. Охраны труда и меры безопасности при выполнении сварочно-монтажных работ. | 6 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | 4. | Изоляционные работы по защите газопроводов от коррозии •Требования к защитным покрытиям. Оборудование и приспособления для изоляционных работ. Технологии нанесения защитных покрытий на газопроводы. Технологическая последовательность монтажа установок защиты газопроводов от коррозии. •Охрана труда и безопасность ведения работ при изоляционных работах. Расчет трудоемкости и численного состава звена изолировщиков. | 4 | 1 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | 5. | Технологическая последовательность монтажа надземных газопроводов •Основные требования по прокладке надземных газопроводов. Оборудование для трубоукладочных работ, монтажные и захватные приспособления для монтажа надземных газопроводов и их выбор. Укладка и крепление газопроводов к опорам. •Нормы испытания надземных газопроводов на герметичность. Составление приемосдаточной документации. •Мероприятия по охране труда и мерам безопасности при монтаже надземных газопроводов. | 6 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | 6. | Монтаж запорной арматуры и сооружений на газопроводах •Требования к подземным и надземным методам установки запорной арматуры и сооружений на газопроводах. Типовые технологические карты на монтаж запорной арматуры и сооружений на газопроводах. | 2 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 24 |  |
|  | Практические занятия | 24 |  |
|  | 1. | Вычерчивание стройгенплана по требованию нормативных документов. | 2 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ЛР 19-21, 24 |
|  | 2. | Расчет опасной зоны действия грузоподъемных машин, механизмов и зоны падения грузов. | 2 | 2 |  |
|  | 3. | Составление ведомости основных и вспомогательных материалов и объемов земляных работ. | 2 |  |  |
|  | 4. | Расчет подбора землеройных машин и необходимых транспортных средств | 2 |  |  |
|  | 5-6. | Составление технологических карт на сборку труб в плети и сварку поворотных стыков, строповку и опускание труб в траншею с помощью автоматизированного проектирования. | 4 |  |  |
|  | 7. | Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы. | 2 |  |  |
|  | 8. | Составление графиков на производство работ, движения рабочей силы, машин и механизмов с помощью автоматизированного проектирования. | 2 |  |  |
|  | 9. | Составление строительного паспорта подземного газопровода. | 2 |  |  |
|  | 10 | Составление технологических карт на изоляционные работы по защите газопроводов от коррозии с помощью автоматизированного проектирования. | 2 |  |  |
|  | 11. | Составление технологических карт на строповку, укладку и крепление газопроводов к опорам. | 2 |  |  |
|  | 12. | Вычерчивание схемы надземной установки задвижек в ограде с помощью автоматизированного проектирования. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 22 |  |

| Тема 1.3. Строительство и монтаж газорегуляторных пунктов и газонаполнительных станций | Содержание учебного материала | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Монтаж газорегуляторных пунктов •Приемка под монтаж зданий газорегуляторных пунктов. Монтаж оборудования газорегуляторных пунктов. •Испытание, настройка и сдача в эксплуатацию газорегуляторных пунктов. Приемосдаточная документация при строительстве и монтаже газорегуляторных пунктов. •Охрана труда и меры безопасности при монтаже газорегуляторных пунктов | 6 | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | 2. | Монтаж газонаполнительных станций •Планировка территории при строительстве газонаполнительных станций. •Монтаж резервуаров и их обвязка. Монтаж оборудования и технологических трубопроводов в цехах и отделениях станций. •Охрана труда и меры безопасности при монтаже газонаполнительных станций. | 6 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 10 |  |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1. | Составление технологических карт на монтаж отдельных узлов газорегуляторных пунктов с помощью автоматизированного проектирования | 2 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 2. | Расчет численного и квалификационного состава бригады на монтаж оборудования газорегуляторных пунктов с помощью электронных таблиц | 2 |  |  |
|  | 3. | Составление технологических карт на монтаж резервуаров газонаполнительных станций. | 2 |  |  |
|  | 4. | Составление строительного паспорта на газорегуляторный пункт. | 2 | 1 |  |
|  | 5. | Составление акта сдачи газорегуляторных пунктов в эксплуатацию. | 2 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 8 |  |
| Тема 1.4 Организация строительства систем газораспределения и газопотребления. | Содержание учебного материала | 20 |  |
|  | 1. | Содержание проекта организации строительства (ПОС) Проект организации строительства (ПОС) систем газораспределения и газопотребления. Требования к проектам организации строительства систем газораспределения и газопотребления. | 2 | 1 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | 2. | Проект производства работ при строительстве систем газораспределения и газопотребления Основные положения по разработке и утверждению проекта производства работ. • Назначение, обоснование и состав проекта производства работ. Рабочие чертежи к проекту производства работ. | 4 | 1 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | 3. | Управление безопасностью труда при строительстве систем газораспределения и газопотребления •Экономические основы и механизмы управления безопасностью труда. •Первая помощь пострадавшим на рабочем месте. •Регистрация и учет несчастных случаев на производстве. Принципы нормирования труда в современных условиях | 6 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 10 |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1. | Чтение типовых проектов производства работ на строительство систем газораспределения и газопотребления | 2 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ЛР 19-21, 24 |
|  | 2. | Разработка плана мероприятий по организации рабочих мест при строительстве систем газораспределения и газопотребления. | 2 |  |  |
|  | 3. | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. | 2 |  |  |
|  | 4. | Нанесение на стройгенплан опасных зон, мест складирования материалов и оборудования; пешеходных и проезжих мостов, освещения; знаков ограничения скорости; заземление оборудования; расстановки бытовок. | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Монтаж газооборудования газифицированных котельных установок | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | 1. | Монтаж систем ввода газа в котельную •Монтаж газораспределительной установки котельной. Монтаж арматуры. Требования к прокладке главного газового коллектора. Монтаж продувочного газопровода и линии безопасности. Монтаж контрольно-измерительных приборов. Охрана труда и меры безопасности при монтаже газопроводов котельной и обвязке газовых горелок. • Монтаж блоков автоматики малого, среднего и большого горения. Условия подключения линии запальников к коллектору котельной и монтаж газовых запальников. |  | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 | 2 |  |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1-2 | Составление монтажной схемы подводки газа к котлам с помощью автоматизированного проектирования. | 4 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ЛР 19-21, 24 |
|  | 3 | Расчет элементов затрат на ремонт газооборудования котельной по общей сметной стоимости строительной продукции и материальным ресурсам. | 2 |  |  |
|  | 4-5 | Вычерчивание газораспределительной установки котельной с помощью автоматизированного проектирования. | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 10 |  |
| Курсовой проект. Примерная тематика: Проект производства работ на монтаж систем газификации микрорайона проект производства работ на монтаж систем газификации частного сектора Проект производства работ на монтаж систем газификации жилого дома Проект производства работ на монтаж систем на газификацию котельной | 60 |  |
| Учебная практика по основным видам слесарных работ | Содержание практики | 36 |  |
|  | 1. | использование измерительных инструментов общего назначения; | 36 | 36 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 2. | -плоскостная разметка; |  |  |  |
|  | 3. | -рубка, правка и гибка металла; -резка, опиливание металла; |  |  |  |
|  | 4. | -сверление и зенкование, нарезание резьбы; |  |  |  |
|  | 5. | -клепка, шабрение; |  |  |  |
|  | 6. | -выполнение комплексной работы, итоговый контроль по слесарным работам; |  |  |  |
| Учебная практика по основным видам трубозаготовительных работ | Содержание практики | 72 |  |
|  | 1. | Разметка и резка труб | 72 | 72 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 2. | Нарезание трубной резьбы |  |  |  |
|  | 3. | Гнутье стальных труб |  |  |  |
|  | 4. | Сверление отверстий в трубах и фланцах |  |  |  |
|  | 5. | Насадка фланцев на концы труб |  |  |  |
|  | 6. | Сборка трубопроводов по резьбе |  |  |  |
|  | 7. | Притирка и установка запорной арматуры |  |  |  |
|  | 8. | Резка и сборка трубопроводов из различных материалов |  |  |  |
| Учебная практика по основным видам сварочных работ | Содержание практики | 72 |  |
|  | 1. | Виды сварочных работ | 72 | 72 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 2. | Сварка металлических, пластмассовых и пайка медных труб |  |  |  |
|  | 3. | Контроль качества сварных соединений |  |  |  |
|  | 4. | Подготовка отчетных материалов |  |  |  |
| Экзамен по МДК 02.01 | 9 |  |
| Производственная практика | 180 |  |
|  | Виды работ: Участие в разработке монтажных чертежей и документации, Изготовление и доставка заготовок на объект строительно-монтажных работ, Составление приемосдаточной документации Составление технологических карт с привязкой к реальному объекту Организация стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда Выполнение строительно-монтажных работ на объектах Контроль качества строительно-монтажных работ Проведение испытаний Устранение дефектов Оформление результатов испытаний Обеспечение трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы Обеспечение безопасных методов ведения работ Содержание практики Монтаж внутридомового газооборудования Установка газовых приборов Монтаж внутренней сети газопотребления Установка счетчиков, термо-запорных клапанов и сигнализаторов загазованности Контрольная опрессовка и пуск газа в систему газопотребления Разметка прокладки мест монтажа оборудования газорегуляторных пунктов Монтаж и испытание оборудования газорегуляторных пунктов Монтаж и испытание оборудования установок сжиженных газов Оформление технической документации к сдаче систем эксплуатации Подготовка отчетных материалов по технологической практике Содержание практики Составление проекта производства работ Составление строительного генплана с полной технологической цепочкой монтажа газопроводов Ознакомление с типовыми технологическими картами организации строительства систем газораспределения и газопотребления Расчет норм расхода материалов; среднего разряда рабочих; численного и квалификационного состава бригады Расчет элементов затрат по общей сметной стоимости, материальным ресурсам и оплате труда Организация рабочего места | 180 | 180 |  |
| Раздел 2. МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации. | 80 |  |
| Тема 2.1. Соответствие качества монтажа наружных газопроводов требованиям нормативной и технической документации. | Содержание учебного материала | 22 |  |
|  | 1 | Контроль качества монтажных работ наружных газопроводов •Аттестация персонала монтажной организации. •Входной контроль качества труб, материалов, изоляционных покрытий. Контроль качества основания под газопровод и монтажа газопровода. •Контроль качества при монтаже запорной арматуры и сооружений на газопроводах. • Контроль качества монтажа при испытании газопроводов. • Метрологическая проверка контрольно- измерительного оборудования и приборов. | 10 | 4 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ЛР 19-21, 24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 6 |  |
|  | 2 | Контроль качества сварочных работ при монтаже наружных газопроводов. •Аттестация технологии сварки, сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов. •Контроль сварных стыков разрушающими и неразрушающими методами. Организация операционного контроля сварных соединений. | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 4 |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1-2 | Вычерчивание схемы сварных стыков сети газораспределения, подлежащих контролю радиографическим способом с помощью автоматизированного проектирования. | 8 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 3 | Заполнение сертификата соответствия на установку импортного оборудования. |  |  |  |
|  | 4. | Визуальный и измерительный контроль глубины заложения, уклонов и основания подземного газопровода. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 6 |  |
| Тема 2.2 Соответствие качества строительство и монтажа газооборудования газифицированных котельных, газорегуляторных пунктов (ГРП); газонаполнительных станций (ГНС ) и резервуарных и баллонных установок требованиям нормативной и технической документации | Содержание учебного материала | 24 |  |
|  | 1 | Контроль качества монтажных работ газооборудования газифицированных котельных •Проверка сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов для монтажа газооборудования газифицированных котельных. •Проверка наличия и соответствия проекту сертификатов на газопроводы и арматуру, электроды и технические паспорта на газоиспользующее оборудование. •Сертификаты соответствия на импортное газоиспользующее оборудование. Организация операционного контроля сварных соединений | 6 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 |
|  | 2 | Контроль качества монтажных работ газорегуляторных пунктов (ГРП) •Проверка наличия и соответствия проекту сертификатов на газопроводы, арматуру и технических паспортов на газоиспользующее оборудование газорегуляторных пунктов. •Проверка соответствия проекту параметров настройки регуляторов давления для потребителей различного назначения. •Проверка документации на контрольно-измерительное и дистанционное оборудование и приборы. Контроль качества при испытаний газопроводов и газооборудования газорегуляторных пунктов. | 6 |  |  |
|  | 3 | Контроль качества монтажных работ газонаполнительных станций (ГНС) и резервуарных и баллонных установок •Порядок регистраций газонаполнительных станций и резервуаров хранения сжиженных углеводородных газов. Строительный паспорт резервуарной установки СУГ. •Проверка соответствия проекту прилагаемых к паспорту резервуарной установки СУГ сертификатов, технических паспортов; и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. •Приемка скрытых работ при монтаже резервуарной установки; проверка качества защитного покрытия резервуаров, испарителей. Проверка контура заземления резервуаров; испытания резервуарной установки на герметичность. | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 18 |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Проверка соответствия проекту параметров настройки регуляторов газорегуляторных пунктов для потребителей различного назначения при заданных параметрах с помощью текстового редактора | 6 | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 2 | Проверка наличия и соответствия проекту в строительном паспорте резервуарной установки СУГ сертификатов и технических паспортов. |  |  |  |
|  | 3 | Проверка наличия и аттестации сварочного и контрольного оборудования в проекте производства работ на монтаж газооборудования котельной установки. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 4 |  |
| Тема 2.3. Соответствие качества монтажа внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий требованиям нормативной и технической документации. | Содержание учебного материала | 20 |  |
|  | 1 | Контроль качества монтажных работ внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования •Контроль качества материалов и оборудования для монтажа внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования. •Сертификаты соответствия на импортное газоиспользующее оборудование. • Контроль соответствия проекту и нормативным документам внутридомового газового оборудования. •Контроль качества монтажных и сварочных работ. | 10 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 |
|  | 2 | Контроль качества монтажных работ индивидуальных баллонных и резервуарных установок •Контроль соответствия проекту и нормативным документам размещения индивидуальных баллонных и резервуарных установок. •Контроль наличия тяги и вентиляции в помещениях с газооборудованием от индивидуальных баллонных установок. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 | 10 |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Проверка соответствия нормативным документам установочного чертежа индивидуальной баллонной установки. | 8 |  | ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 2-3. | Вычерчивание и проверка соответствия требованиям нормативных документов участка газопровода, проложенного по фасаду жилого здания с помощью автоматизированного проектирования. |  |  |  |
|  | 4. | Вычерчивание и проверка соответствия требованиям нормативных документов газового ввода в жилой дом с помощью автоматизированного проектирования. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 6 |  |
| Тема 2.4. Соответствие организации строительства систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | 1 | Правовые, нормативные основы безопасности труда при строительстве систем газораспределения и газопотребления •Система контроля и надзора за безопасностью труда в Российской Федерации. Система стандартов и управление безопасностью труда в РФ. •Требования взрыво- и пожаробезопасности к конструкциям зданий котельных, промышленных зданий и газорегуляторных пунктов. | 4 |  |
|  | 2 | Защита человека от вредных и опасных производственных факторов при строительстве систем газораспределения и газопотребления •Классификация и номенклатура негативных факторов. Источники и характеристика негативных факторов и их воздействие на человека. •Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 | 6 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Вычерчивание организационной структуры горизонтального и вертикального разделения управленческого труда с помощью автоматизированного проектирования. | 6 |  |
|  | 2 | Перечисление специальных требований промышленной безопасности к строительству, монтажу и реконструкции систем газораспределения газопотребления. |  | 2 |
|  | 3 | Особенности принятия управленческого решения при одновременном действии двух или нескольких проектов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - | 4 |
| Экзамен по МДК 02.02 | 9 |  |
| Квалификационный экзамен | 12 |  |
| Всего | 664 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинетов:

Строительного производства

лабораторий и мастерских:

Информационных технологий

Слесарных

Заготовительных

Сварочных

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Строительного производства»:

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- наглядные пособия (плакаты, стенды, действующие и недействующие   макеты.),  тренажеры;

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

компьютеры,

принтер,

сканер,

модем,

проектор,

плоттер,

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

слесарной:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки: настольно-сверлильные, заточные и шлифовальные, набор слесарных инструментов;

заготовительных:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки: трубоотрезные, трубогибочные, резьбонарезные, сверлильные, заточно-шлифовальные, комплект трубных газовых ключей;

сварочные:

рабочие места не менее 10 мест.

станки: сварочные посты, полуавтоматы, пост газовой сварки, набор электродов и сварочной проволоки, заточный  и  шлифовальный станки;

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебные, производственную и преддипломную практик рассредоточено на полигонах или в разных структурах монтажных и эксплуатационных организаций систем газораспределения и газопотребления.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Ионин А.А. Газоснабжение: Учебник. 5-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2020

- Е.А. Банников, Н.А. Ковалев. Сварочные работы: Современное оборудование и технология работ.- М.: АСТ, 2017г.

Дополнительные источники:

- М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко Технология и организация строительного производства:.- М.: Феникс, 2009г.

- В.А. Девисилов  Охрана труда. – М.: Форум Инфра, 2008 г

- К.Г. Кязимов  Устройство и эксплуатация газового хозяйства : – М.: Академия, 2008.

- К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев Эксплуатация и ремонт оборудования систем газораспределения:– М. : ЭНАС, 2008.

- В.И. Краснов Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: – М.: ИФНРА-М, 2008.

- В.В. Масловский Основы технологии ремонта газового оборудования и трубопроводных систем: под общ. ред. В.В. Масловского. – М.: Высш.шк.,2007.

- И.А. Синянский, Н.И. Манешина Проектно-сметное дело. М: Академия, 2005.

- Ф.А. Хромченко Сварочные технологии при ремонтных работах.- М.: Феникс, 2010г.

- В.В. Акимов, Т.Н. Макарова Экономика отрасли (строительство):- М.: ИНФРА, 2009г.

- О.В. Вильчинская, А.Е. Воробьев Экологические, экономические и правовые аспекты:– М.: Феникс, 2007.

- П.П. Беленький. Информатика для ССУЗов.- М.: Кнорус, 2008г.

- М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко Основы строительного производства.- М.: Феникс, 2010 г.

- СНиП 12-01- 2004. Организация строительства. – М.: Госстрой России, 2004.

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», Москва, Госстрой, 2003г

- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. – М.: Госстрой России, 2004.

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», Москва, Госстрой, 2003г;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Москва, Госстрой, 2003г;

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб реконструкция изношенных газопроводов», Москва,

Госстрой, 2003г.

- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" (ред.01.01.2021г.)

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.» является освоение учебной практики.

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления» и специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Материалы и изделия», «Основы строительного производства», «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики», «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. | - точность чтения чертежей монтажа систем газораспределения и газопотребления; - полнота анализа соответствия монтажа систем газораспределения и газопотребления; требованиям охраны труда и безопасному ведению работ. | Экспертная оценка защиты на практическом занятии Тестирование Экспертная оценка выполнения практического задания Экзамен по МДК Промежуточная аттестация Квалификационный экзамен по модулю |
| ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. | - обоснование подбора землеройных машин и механизмов и транспортных средств для земляных работ. - последовательность монтажа газооборудования и газопроводов систем газораспределения и газопотребления согласно требованиям технической документации. |  |
| ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. | - проверка наличия и соответствия проекту газопроводов, импортного и отечественного газоиспользующего оборудования; -определение методов операционного контроля сварных соединений, качества изоляционных покрытий. - аргументированность метрологической проверки контрольно - измерительного оборудования и приборов. |  |
| ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. | - выявление дефектов монтажа систем газораспределения и газопотребления; - обоснование выбора инструментов, приспособлений и приборов при проведении испытаний систем и оборудования; -качество подготовки документации для приемо-сдаточной комиссии в соответствии с нормативными требованиями. |  |
| ПК 2.5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. | - планирование работы бригады по монтажу систем газораспределения и газопотребления в установленном режиме труда и отдыха в соответствии с учетом требований охраны труда и безопасности выполнения работ. - аргументированность выбора повышения профессиональных навыков, эрудиции и культуры производств. - последовательность повышения знаний по экологии и защите окружающей среды при производстве монтажных работ. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертная оценка защиты на практическом занятии Тестирование Экспертная оценка выполнения практического задания Экзамен по МДК Промежуточная аттестация Квалификационный экзамен по модулю |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в системах газораспределения и газопотребления; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в системах газораспределения и газопотребления; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | -проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | -проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |  |